# Text boxes

ПРОЕКТ техническое задание № 1

по ограждению на земельном участке ДЦ г. Екатеринбург

94,0 м

183,0 м

8,0 м

108,0 м

9,0 м

150,0 м

74,0 м

68,0 м

41,0 м

80,0 м

Позиция №1 – 520 м.п. ограждения из металлической сетки с              полимерным покрытием 2000*2500*4 (+ 16 м.п. ворота);

Позиция №2 – 272 м.п. ограждения из проф листа 2000*2500.

Ново-Московский тракт

8,0 м

АЗС

Позиция №2

S=29 657 м2

Позиция №1

Расчет материала:

Винтовые сваи СВМ 57/2000 – 320 шт.

Винтовые сваи СВМ 133/3500 –  4 шт.

Фланец                                      - 320 шт.

Секции 2000*2500*4               - 208 шт.

Комплект (столб, крепеж, крепление под егозу)                                  - 208 ком.

Ворота 8000*2000                     - 2 ком.

Проф. труба 40*20*2/3             - 550 м.п.

Проф. труба 60*60*4                - 220 м.п.

Арматура 8/10                             - 60 м.п.