ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение  внутренних отделочных работ  на объекте : «Производственно-технический  центр по продаже и обслуживанию грузового автотранспорта», по адресу: 1098 м от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Свердловская область г.Первоуральск, с Новоалексеевское, ул.8 Марта, д.№37.»

1.Условия  проведения работ: Договор подряда.

2.Объект:Производственно-технический центр по продаже и обслуживанию грузового автотранспорта .

3.Адрес:Свердловская область г.Первоуральск, с Новоалексеевское, ул.8 Марта, д.№37

4.Вид строительства: Новое строительство.

5.Заказчик: ООО «Предприятие Бета».

6.Подрядная организация: По условиям запроса предложений в электронной форме.

7.Срок выполнения работ: не более  40 календарных дней.

8. Предназначение:

9.Объем работ:

СТО

- выполнить внутри здания СТО каркасные перегородки из ЛСТК-профиля с облицовкой с двух сторон профлистом с полимерным покрытием и заполнением минватными плитами;при выполнении каркасной перегородки по оси 2 отделяющей помещение мойки, герметизировать стыки листов профнастила;

- в части помещений здания выполнить перегородки из кирпича тольщиной 120мм;

- выполнить установку дверей согласно ведомости заполнения дверных проемов(АС.1 лист 13);

- выполнить отделочные работы согласно ведомости отделки помещений (АС.1 лист 15)

АБК

- в помещении зала приемки СТО, лестничной клетке,офисных помещениях сендвич-профиль обшить с внутренней стороны гипсокартоном по металлическому каркасу. Стойки каркаса 100мм;

- металические колонны несущего каркаса здания обшить ГКЛ в один слой по каркасу их металлических уголков;

- перегородки толщиной 120мм -кирпичные;

- перегородки толщиной 80 мм выполнить в один слой гипсокартона, звукоизоляция из миваты;

- перегородки остекленные (см. АС 2. лист 15);

- в помещениях венткамеры выполнить  дополнительную звукоизоляцию минватными плитами;

- выполнить установку дверей согласно ведомости заполнения дверных проемов(АС 2, лист 14);

- выполнить отделочные работы согласно ведомости отделки помещений (АС 2, лист 18);

- выполнить монтаж приставной металлической лестницы ЛМ-1 к зданию АБК по оси А, в осях 9-10 (см. КЖ 2.2 лист 9-10);

- выполнить монтаж лестничных маршей с площадками П-1 и П-2 на лестнице Л-1 в АБК (см. КЖ 2.2, лист 4).

Перед предоставлением коммерческого предложения обязателен выезд на стройплощадку.

Приложения:

- Проектная документация. Разделы: АС1, АС2, КЖ 2.2

Контактный телефон: 8 (922) 026 91 26  Бухтий Антон Геннадьевич (представитель на объекте)